SRIK Tartu Ühenduse koolitussari „Vana maja talvekorda!”.

Koolitus vanade majade soojustamisest.

20. oktoober 2005

Mart Siilivask

Sissejuhatav loeng „Kuidas pääseda „renoveerimisest”? Näpunäiteid ajalooliste hoonete sesoonseks hooldamiseks ja korrastamiseks.”

Renoveerimine kui „patt”. Me peame mõtlema hoopis sellele, kuidas säilitada ja hooldada hoonet nii, et me ei peaks seda kunagi renoveerima.

Vanad hooned on ehitatud nutikalt. Ka enamikul kaunitel detailidel on oma mõte, ratsionaalne põhjendus.

Ka vana aken oma olemuselt klaaspakett. Kui see korda teha, on see sama hea, kui uus.

Nt ka pööning on oluline puhver sise- ja välisõhu vahel, seda pole hea alati täis ehitada.

- ülesanne - õppida tundma ja mitte rikkuda ära ehitusmeistrite poolt antud ratsionaalseid lahendusi

- vältida nende kahjustumist ja tagada nende funktsioneerimine

- ennistada juba rikutud lahendused – säästev renoveerimine

Ohud

Vale soojustamine (lisasoojustuse paigaldamine seintele)

Avatäidete (aknad, uksed) asendamine

Vead hoonete katustamisel

Mõtlematute siseremontidega konstruktsioonidele tekitatud kahjustused

Krohvi ja krohvimattide eemaldamine, asendamine kipsi vm rämpsehitusmaterjaliga

NB! Kaasaegsed ehitusmaterjalid reeglina ei sobi vanadele hoonetele, kuna need on disainitud moodsaid ehituskonstruktsioone  (sh konstruktsioonide jäikust, sundventilatsiooni olemasolu vms) silmas pidades – ei ole arvestatud vana maja liikumise ja hingamisega.

Panu Kaila on soojustamisele pühendanud terve V osa oma Majatohtri raamatust, kus ta rohkete näidete varal tõestab, et enamikus ei täida vana maja soojustamise kaasaegsete materjalidega oma ülesannet ja pikemas perspektiivis on konstruktsioonide kahjustumise tõttu saavutatud hoopis vastupidine efekt.

Vana viisi on alati parem!

Nõuandeid:

- Kontrolli katuse ja vihmaveerennide-torude korrasolekut, vajadusel puhasta ja paranda

- Korrasta ja vajadusel tihenda avatäited, sulge praod (kleebi kinni või tihenda). Tuuletõmbus on soojakadude peamisi põhjusi. Akna puhul: esmalt puhasta valtsid, siis pane tänapäevased tihendid, asenda klaasiliist kitiga.

- Küttekolded: korstende puhastamine ja vajadusel remont, ahjude lõõride puhastamine, vajadusel küttekollete remont. Põhjuste selgitamine – miks ahi ei tõmba?

- Tuulutusavad – enamasti suleti need vanasti sel ajal, kui jää hakkas kandma ja avati kevadel jäämineku ajal (Kaila, 110). Kui vundamendi tuulutusavad jäävad talvel avatuks ei juhtu muud kui hakkab külm. Kui aga jääb suveks kinni, võib tagajärjeks olla majavamm!

- Põrand ja vahelagi: esmalt tuleb leida soojalekete kohad ja põhjused konstruktsioonides (külgneb välisseina või kütmata ruumiga, vahelaetäites augud, praod, avatud pööninguluuk, hõre aluspõrand, allavajunud palksein vms). Lisasoojustusele võib mõelda alles siis, kui kõik need põhjused on leitud ja kõrvaldatud.